## Slide 1
序安
PROCESS SENTINEL
事故之前，
过程先偏了一点
连续化工过程偏移副驾驶
先发现偏移 · 再交付证据 · 最后由人确认
黑客松路演 · 2026.08 · REVIEW
Notes: [Sources]
- 内部事实源：README.md；docs/submission/作品说明_v01_DRAFT.md
- 视觉资产：Wuno 设计系统 / WUWEI_Wuno_蓝色球形主视觉.png

## Slide 2
序安 · 过程哨兵
02
Process Sentinel · HACKATHON REVIEW
现场堵点不是没有报警，而是 52 路变量同时在说不同的话
单点红灯无法替工程师完成一次跨变量、跨时间、可追溯的判断。
52
路过程变量
41 测量 + 11 操纵
进料组成、流量、压力、温度和阀位可能同时变化。异常不是一盏灯，而是一段关系正在失稳。
01
是不是真偏了？
区分持续偏移与短时噪声
02
先看哪三个变量？
把 52 路信号压缩成证据
03
下一步先查什么？
给出可执行的检查顺序
04
谁确认过？
交班、复盘与审计可追溯
异常前的十分钟
报警还没替你解释
变量关系已经变了
交班记录仍是空白
Notes: [Sources]
- TEP 变量构成：docs/submission/数据说明_v01_DRAFT.md
- 现场研判问题定义：docs/submission/作品说明_v01_DRAFT.md

## Slide 3
序安 · 过程哨兵
03
Process Sentinel · HACKATHON REVIEW
在事故形成前，把持续偏移从噪声里拎出来
序安先回答“过程是否偏离正常基线”，再让工程师展开原始变量。
T² + Q/SPE
连续越界形成事件
不是单点越线就报警。事件需要持续性证据；坏数据不会送入 PCA，也不会开启工艺异常事件。
52 路热力格
先看异常集中在哪一组，再展开原始值与时间窗。
Notes: [Sources]
- 检测与热力格：docs/submission/作品说明_v01_DRAFT.md
- 在线 PCA 不变量：services/ml/README.md
- 产品截图：90_构建与分析缓存/序安黑客松路演_v01/assets/process-replay.png

## Slide 4
序安 · 过程哨兵
04
Process Sentinel · HACKATHON REVIEW
AI 不只给结论，还给候选、Top-3 变量和检查顺序
每个判断都能回到事件时间、变量贡献和下一步动作。
01
候选故障
排序告诉工程师先验证什么，不代替最终诊断。
02
Top-3 变量证据
SPE 贡献 + 共享横轴，解释偏移集中在哪。
03
固定检查顺序
没有大模型密钥也能运行；大模型只改写表达，不参与阈值或控制决策。
20 个样本 / 60 分钟后刷新；已更新 ≠ 已确认
Notes: [Sources]
- 两阶段时间轴、20 样本窗口与建议边界：docs/submission/作品说明_v01_DRAFT.md；docs/submission/三分钟Demo脚本_v01_DRAFT.md
- 产品截图：90_构建与分析缓存/序安黑客松路演_v01/assets/event-analysis.png

## Slide 5
序安 · 过程哨兵
05
Process Sentinel · HACKATHON REVIEW
主动交互不是聊天，而是推动一次可追溯的人机确认
系统围绕事件主动组织证据；工程师保留判断权和接管权。
01
事件出现
锁定时间窗
标记风险
02
系统提证据
候选故障
Top-3 变量
03
系统提动作
检查顺序
安全边界
04
工程师确认
选择结论
补充备注
05
形成审计
人、证据、
时间可追溯
人机分工
AI 负责持续读取、组织证据和提示下一步；人负责结合工艺、现场与安全边界作最终判断。
Notes: [Sources]
- 人机确认与审计链路：README.md；docs/submission/作品说明_v01_DRAFT.md
- 边界说明：当前产品不具备自由对话式现场控制，也不自动写回控制系统

## Slide 6
序安 · 过程哨兵
06
Process Sentinel · HACKATHON REVIEW
产业已证明闭环优化有价值；序安补的是安全异常研判层
贵州磷化集团“1468”官方公开案例是产业参照，不是序安客户或数据来源。
贵州磷化集团“1468”公开案例
≥2%
相关装置能耗降低
≥70%
操作频次下降
≥30%
稳定性提升
官方案例：能耗 / 品质 / 设备预测 → APC + RTO 参数优化 → 边缘控制闭环
序安的差异化位置
1
偏移提前发现
2
故障候选 + 变量证据
3
人机接管与确认
4
审计留痕
当前只读
未来接入 APC / PLC / DCS：人工授权 → 权限校验 → 联锁/安全边界校验 → 受控控制网关；任一失败即保持只读并留痕。
公开产业参照｜不暗示合作｜不使用其真实生产数据
Notes: [Sources]
- 贵州省大数据发展管理局，2026-01-20：https://dsj.guizhou.gov.cn/ztzl/rdzt/jdal/202601/t20260120_89316875.html
- 官方案例公开口径：预测、APC、RTO、边缘控制；相关装置能耗降低 2% 以上、操作频次下降 70% 以上、稳定性提升 30% 以上
- 边界：该案例仅作产业参照；序安与贵州磷化集团无已知合作或真实数据关系

## Slide 7
序安 · 过程哨兵
07
Process Sentinel · HACKATHON REVIEW
公开数据、冻结构建、版本化模型，让每次判断可复现
我们不把仿真结果包装成真实工厂效果，而是把来源、版本和边界一起交付。
Tennessee Eastman Process
公开仿真过程
52
变量：41 测量 + 11 操纵
21
类公开过程扰动
不能推断
真实装置提前量、误报/漏报、经济收益或企业 SOP。
ZIP SHA-256
fe3a3b0f…24f4
buildHash
c8920c78…c83b
modelVersion
tep-pca-hgb-5bc36d3f4e6b
冻结场景
F01 · F06 · F13
部署证据
5 个健康服务 + E2E + SSE
Web 验收基线
39 passed + lint + production build
Notes: [Sources]
- TEP 上游：https://github.com/camaramm/tennessee-eastman-profBraatz
- 数据 hash、变量、窗口与冻结场景：docs/submission/数据说明_v01_DRAFT.md
- 测试与部署：README.md；docs/deployment.md；build/qa/playwright_截图与响应式验收.json

## Slide 8
序安 · 过程哨兵
08
Process Sentinel · HACKATHON REVIEW
三分钟现场 Demo：从回放走到一条可审计记录
不切功能清单，只走完一次完整研判。
1
选 F01
2
开始回放
3
看见偏移
4
打开研判
5
人工确认
6
审计记录
现场兜底
网络不可达
明确进入演示回退，不伪装成功
LLM 不可用
确定性建议模板仍可跑完整链路
Demo：huagong.finlaw.cloud/demo
Notes: [Sources]
- 三分钟路径与兜底：docs/submission/三分钟Demo脚本_v01_DRAFT.md
- 部署入口与 E2E：README.md；docs/deployment.md
- 产品截图：90_构建与分析缓存/序安黑客松路演_v01/assets/audit-record.png

## Slide 9
序安 · 过程哨兵
09
Process Sentinel · HACKATHON REVIEW
落地从一套装置的 4–8 周只读影子模式开始
先证明判断质量，再讨论任何控制写回。
4–8 周
只读影子模式
一套装置 · 一条历史数据链路 · 一个班组
PoC 期间不做自动写回
只评估提前量、误报、漏报和处置时间。
01
数据对齐
变量字典
采样时间
数据质量
02
建立基线
历史正常工况
工况分层
阈值版本
03
专家校验
故障标签
检查顺序
安全边界
04
影子运行
持续监测
人工确认
审计留痕
05
验收决策
指标复盘
边界评审
下一阶段
交付基座：数据 manifest · 模型版本 · API 契约 · 前后端 · 容器部署 · 备份与回滚
Notes: [Sources]
- PoC 路径：docs/submission/作品说明_v01_DRAFT.md；README.md
- 部署、备份与回滚：docs/deployment.md
- 影子模式期间的真实指标必须由现场数据重新定义，不能由 TEP Demo 外推

## Slide 10
下一步
用一个班组，
把判断时间变成
可验证的工程指标
选择一套装置 · 接一条历史数据链路 · 定义一组 PoC 验收口径
序安的承诺：先把证据和责任链做扎实，再谈自动控制。
Process Sentinel · 序安·过程哨兵
REVIEW · 2026.08
Notes: [Sources]
- 行动建议基于内部 PoC 路径：docs/submission/作品说明_v01_DRAFT.md
- 视觉资产：Wuno 设计系统 / WUWEI_Wuno_蓝色球形主视觉.png